Техническое задание

| Наименование товара | Функциональные характеристики и потребительские свойства |
| --- | --- |
| Газодымозащитный респиратор «Шанс» или эквивалент ___ шт. | Предназначен для индивидуальной защиты органов дыхания в следующих случаях: при сильном задымлении в условиях пожаров на открытой местности (лесных, торфяных, горение свалок и пр.); - при проведении работ в зонах пожаров после ликвидации очагов открытого пламени (разбор тлеющих завалов, проведение поисковых работ и т.п.); - для использования в загазованных выхлопными газами или задымленных объектах и помещениях (тоннелях на транспортных магистралях, боксах); - для использования на объектах с технологическими или аварийными выбросами веществ, загрязняющих воздух (продукты горения, органические растворители, лаки, краски, пары ГСМ, кислоты, хлор, аммиак и пр.). Респиратор должен поставляться в готовом виде и состоять: из полумаски универсального размера, оборудованной двумя клапанами вдоха и одним клапаном выдоха, регулируемым эластичным оголовьем и двух сменных фильтров. Фильтры к респиратору должны быть марки SXCOP2 NR. Каждый респиратор должен комплектоваться руководством по применению (паспортом). Функциональные характеристики: Время защитного действия по продуктам горения (монооксид углерода, хлористый водород, цианид водорода и акролеин) – должно быть не менее 2 часов, при превышении предельно допустимых концентрации (ПДК) указанных веществ в 50 раз, что должно подтверждаться руководством по применению (паспортом) изделия. Потребительские свойства: Респиратор должен быть упакован в герметичную вакуумную упаковку и вложен в сумку из термостойкого материала, которая имеет шлевки для переноса на поясном ремне. Респиратор должен иметь единый универсальный размер Сменные фильтры должны легко заменяться пользователем без каких-либо усилий. Замок оголовья должен быть магнитным, что делает его очень удобным при закрытии за шеей пользователя. В конструкцию входит эргономичная мягкая полумаска универсального размера, которая обеспечивает герметичность по всей линии обтюрации, закрывая нос, рот и подбородок пользователя. Масса респиратора в готовом виде (без упаковки) – не более 0,5 кг. Гарантийный срок хранения респиратора со сменными фильтрами - не менее 5 лет. Год выпуска – не ранее 1-го квартала 2024 года. Требования к безопасности и качества: Качество и безопасность респиратора должны подтверждаться сертификатом на соответствие требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты». |